AquaCare Druckerhöhungsanlage DEA 100 
Druckerhöhungsanlage zur Erhöhung des Wasserdrucks eines drucklosen Permeatlagerbehälters. Die Anlage besteht aus einer Drehschieberpumpe, Rückschlagventil, zwei Druckschaltern zur Einstellung von Minimum- und Maximumdruck, glyceringefülltes Manometer und Schaltkasten. Alle Komponenten sind auf einer PVC-Montageplatte befestigt.

Wenn der Arbeitsdruck unter den eingestellten Minimumdruck fällt, startet die Druckerhöhungspumpe und wird erst beim Überschreiten des Maximaldrucks wieder abgeschaltet. Die Schaltung kann gegen Trockenlauf gesichert werden (z.B. Schwimmerschalter im Permeatlagertank oder kapazitiver Schalter). Sammelstöranzeige und potentialfreier Ausgang der Störung sind vorhanden. Für den Betrieb wird ein Druckbehälter (Membranausdehnungsgefäß) benötigt.

Technische Daten:
Bestellnummer:	DEA 100
Leistung:	0...100	l/h
maximaler Arbeitsdruck:	2...10	bar
	(bis 16 bar möglich)
Betriebstemperatur:	4...35	°C
Umgebungstemperatur:	4...40	°C
Pumpentyp:	Drehschieberpumpe aus Messing
	(Edelstahlversion möglich)
Motor:	IP 44, 1425/min, eigenbelüftet
Rückschlagventil:	federbelastet, PVC
elektrischer Anschluss:	230 V	50 Hz
Anschlussleistung:	0,2	kW
Wasseranschlüsse:	10 mm	DN8
Fittings:	Steckfittings aus POM
Dimensionen:	330 ( 650 ( 150	cm
Gewicht:	17	kg
vorausgesetzte Wasserqualität:	partikelfrei	5 µm

AquaCare Druckerhöhungsanlage DEA 300 
Druckerhöhungsanlage zur Erhöhung des Wasserdrucks eines drucklosen Permeatlagerbehälters. Die Anlage besteht aus einer Drehschieberpumpe, Rückschlagventil, zwei Druckschaltern zur Einstellung von Minimum- und Maximumdruck, glyceringefülltes Manometer und Schaltkasten. Alle Komponenten sind auf einer PVC-Montageplatte befestigt.

Wenn der Arbeitsdruck unter den eingestellten Minimumdruck fällt, startet die Druckerhöhungspumpe und wird erst beim Überschreiten des Maximaldrucks wieder abgeschaltet. Die Schaltung kann gegen Trockenlauf gesichert werden (z.B. Schwimmerschalter im Permeatlagertank oder kapazitiver Schalter). Sammelstöranzeige und potentialfreier Ausgang der Störung sind vorhanden. Für den Betrieb wird ein Druckbehälter (Membranausdehnungsgefäß) benötigt.

Technische Daten:
Bestellnummer:	DEA 300
Leistung:	0...300	l/h
maximaler Arbeitsdruck:	2...10	bar
	(bis 16 bar möglich)
Betriebstemperatur:	4...35	°C
Umgebungstemperatur:	4...40	°C
Pumpentyp:	Drehschieberpumpe aus Messing
	(Edelstahlversion möglich)
Motor:	IP 44, 1425/min, eigenbelüftet
Rückschlagventil:	federbelastet, PVC
elektrischer Anschluss:	230 V	50 Hz
Anschlussleistung:	0,25	kW
Wasseranschlüsse:	10 mm	DN8
Fittings:	Steckfittings aus POM
Dimensionen:	330 ( 650 ( 150	cm
Gewicht:	18	kg
vorausgesetzte Wasserqualität:	partikelfrei	5 µm

AquaCare Druckerhöhungsanlage DEA 500 
Druckerhöhungsanlage zur Erhöhung des Wasserdrucks eines drucklosen Permeatlagerbehälters. Die Anlage besteht aus einer Drehschieberpumpe, Rückschlagventil, zwei Druckschaltern zur Einstellung von Minimum- und Maximumdruck, glyceringefülltes Manometer und Schaltkasten. Alle Komponenten sind auf einer PVC-Montageplatte befestigt.

Wenn der Arbeitsdruck unter den eingestellten Minimumdruck fällt, startet die Druckerhöhungspumpe und wird erst beim Überschreiten des Maximaldrucks wieder abgeschaltet. Die Schaltung kann gegen Trockenlauf gesichert werden (z.B. Schwimmerschalter im Permeatlagertank oder kapazitiver Schalter). Sammelstöranzeige und potentialfreier Ausgang der Störung sind vorhanden. Für den Betrieb wird ein Druckbehälter (Membranausdehnungsgefäß) benötigt.

Technische Daten:
Bestellnummer:	DEA 500
Leistung:	0...500	l/h
maximaler Arbeitsdruck:	2...10	bar
	(bis 16 bar möglich)
Betriebstemperatur:	4...35	°C
Umgebungstemperatur:	4...40	°C
Pumpentyp:	Drehschieberpumpe aus Messing
	(Edelstahlversion möglich)
Motor:	IP 44, 1425/min, eigenbelüftet
Rückschlagventil:	federbelastet, PVC
elektrischer Anschluss:	230 V	50 Hz
Anschlussleistung:	0,4	kW
Wasseranschlüsse:	10 mm	DN8
Fittings:	Steckfittings aus POM
Dimensionen:	390 ( 700 ( 190	cm
Gewicht:	21	kg
vorausgesetzte Wasserqualität:	partikelfrei	5 µm

AquaCare Druckerhöhungsanlage DEA 1000 
Druckerhöhungsanlage zur Erhöhung des Wasserdrucks eines drucklosen Permeatlagerbehälters. Die Anlage besteht aus einer Drehschieberpumpe, Rückschlagventil, zwei Druckschaltern zur Einstellung von Minimum- und Maximumdruck, glyceringefülltes Manometer und Schaltkasten. Alle Komponenten sind auf einer PVC-Montageplatte befestigt.

Wenn der Arbeitsdruck unter den eingestellten Minimumdruck fällt, startet die Druckerhöhungspumpe und wird erst beim Überschreiten des Maximaldrucks wieder abgeschaltet. Die Schaltung kann gegen Trockenlauf gesichert werden (z.B. Schwimmerschalter im Permeatlagertank oder kapazitiver Schalter). Sammelstöranzeige und potentialfreier Ausgang der Störung sind vorhanden. Für den Betrieb wird ein Druckbehälter (Membranausdehnungsgefäß) benötigt.

Technische Daten:
Bestellnummer:	DEA 1000
Leistung:	0...1000	l/h
maximaler Arbeitsdruck:	2...10	bar
	(bis 16 bar möglich)
Betriebstemperatur:	4...35	°C
Umgebungstemperatur:	4...40	°C
Pumpentyp:	Drehschieberpumpe aus Messing
	(Edelstahlversion möglich)
Motor:	IP 44, 1425/min, eigenbelüftet
Rückschlagventil:	federbelastet, PVC
elektrischer Anschluss:	230 V	50 Hz
Anschlussleistung:	0,55	kW
Wasseranschlüsse:	10 mm	DN8
Fittings:	Steckfittings aus POM
Dimensionen:	390 ( 700 ( 190	cm
Gewicht:	23	kg
vorausgesetzte Wasserqualität:	partikelfrei	5 µm