AquaCare Klein-Umkehrosmoseanlage Excel DT 120
Entsalzungsanlage zur Entsalzung von Trinkwasser (laut Trinkwasserverordnung) mittels Membrantechnologie bestehend aus Vorfilter zur Sedimententfernung und zur Zerstörung von Oxidationsmitteln wie Chlor oder Ozon, Kunststoff-Druckgehäuse für Umkehrosmosemembran, TFC-Umkehrosmosemembran aus Polyamid/Polysulfon, Rückschlagventil, Schönungsfilter zur Entfernung von Geruchstoffen, hydraulisches Ventil zur Steuerung des Drucktanks, Drucktank mit Butylmembran. Alle Komponenten (außer Tank) anschlussfertig auf weißer Montageplatte montiert.

Technische Daten:
Permeatleistung bei 0 bar Gegendruck, 15°C:	5	l/h
Permeatleistung bei 2 bar Gegendruck, 15°C:	3	l/h
Vordruck:	4,0...8,0	bar
Rückhalterate:	90...95	%
Ausbeute:	20-25	%
Betriebstemperatur:	4...30	°C
Umgebungstemperatur:	4...40	°C
maximale Wasserhärte im Zulauf:	20	°dH
maximale Leitfähigkeit im Zulauf:	2000	µS/cm
maximaler Verblockungsindex:	3
Wasseranschluss:	¾“
Abwasser- und Reinwasseranschluss:	DN4, 6	mm
Maße der Montageplatte:	410 × 410 × ca. 150	mm
Maße des Drucktanks, ca.:	Ø 220 × 350	mm
Tankvolumen, ca.:	8	Liter
Tankdruckblase:	Butylmembran
Filtergröße:	10“ lang, 2,5“ Durchmesser
Filtertyp:	5 µm Kombifilter
Membrangröße:	1812, 50 GPD
Masse der Anlage, ca.:	12	kg
Lebensdauer der Membran (typisch):	2...5	Jahre
Lebensdauer der Filter (typisch):	6	Monate

AquaCare Klein-Umkehrosmoseanlage Excel DTP 120
Entsalzungsanlage zur Entsalzung von Trinkwasser (laut Trinkwasserverordnung) mittels Membrantechnologie bestehend aus Vorfilter zur Sedimententfernung und zur Zerstörung von Oxidationsmitteln wie Chlor oder Ozon, Niedervolt-Druckerhöhungspumpe mit Druckschalter, Kunststoff-Druckgehäuse für Umkehrosmosemembran, TFC-Umkehrosmosemembran aus Polyamid/Polysulfon, Rückschlagventil, Schönungsfilter zur Entfernung von Geruchstoffen, hydraulisches Ventil zur Steuerung des Drucktanks, Drucktank mit Butylmembran. Alle Komponenten (außer Tank) anschlussfertig auf weißer Montageplatte montiert.

Technische Daten:
Permeatleistung bei 0 bar Gegendruck, 15°C:	8	l/h
Permeatleistung bei 2 bar Gegendruck, 15°C:	5	l/h
Vordruck:	1,0...4,0	bar
Rückhalterate:	90...95	%
Ausbeute:	20-25	%
Betriebstemperatur:	4...30	°C
Umgebungstemperatur:	4...40	°C
maximale Wasserhärte im Zulauf:	20	°dH
maximale Leitfähigkeit im Zulauf:	2000	µS/cm
maximaler Verblockungsindex:	3
Wasseranschluss:	¾“
Abwasser- und Reinwasseranschluss:	DN4, 6	mm
elektrischer Anschluss:	230 V, 22 VA
Maße der Montageplatte:	580 × 410 × ca. 150	mm
Maße des Drucktanks, ca.:	Ø 220 × 350	mm
Tankvolumen, ca.:	8	Liter
Tankdruckblase:	Butylmembran
Filtergröße:	10“ lang, 2,5“ Durchmesser
Filtertyp:	5 µm Kombifilter
Membrangröße:	1812, 50 GPD
Masse der Anlage, ca.:	12	kg
Lebensdauer der Membran (typisch):	2...5	Jahre
Lebensdauer der Filter (typisch):	6	Monate

AquaCare Klein-Umkehrosmoseanlage Excel DTP 240
Entsalzungsanlage zur Entsalzung von Trinkwasser (laut Trinkwasserverordnung) mittels Membrantechnologie bestehend aus Vorfilter zur Sedimententfernung und zur Zerstörung von Oxidationsmitteln wie Chlor oder Ozon, Niedervolt-Druckerhöhungspumpe mit Druckschalter, Kunststoff-Druckgehäuse für Umkehrosmosemembran, TFC-Umkehrosmosemembran aus Polyamid/Polysulfon, Rückschlagventil, Schönungsfilter zur Entfernung von Geruchstoffen, hydraulisches Ventil zur Steuerung des Drucktanks, Drucktank mit Butylmembran. Alle Komponenten (außer Tank) anschlussfertig auf weißer Montageplatte montiert.

Technische Daten:
Permeatleistung bei 0 bar Gegendruck, 15°C:	16	l/h
Permeatleistung bei 2 bar Gegendruck, 15°C:	12	l/h
Vordruck:	1,0...4,0	bar
Rückhalterate:	90...95	%
Ausbeute:	20-25	%
Betriebstemperatur:	4...30	°C
Umgebungstemperatur:	4...40	°C
maximale Wasserhärte im Zulauf:	20	°dH
maximale Leitfähigkeit im Zulauf:	2000	µS/cm
maximaler Verblockungsindex:	3
Wasseranschluss:	¾“
Abwasser- und Reinwasseranschluss:	DN4, 6	mm
elektrischer Anschluss:	230 V, 22 VA
Maße der Montageplatte:	580 × 410 × ca. 150	mm
Maße des Drucktanks, ca.:	Ø 220 × 350	mm
Tankvolumen, ca.:	8	Liter
Tankdruckblase:	Butylmembran
Filtergröße:	10“ lang, 2,5“ Durchmesser
Filtertyp:	5 µm Kombifilter
Membrangröße:	2012, 100 GPD
Masse der Anlage, ca.:	12	kg
Lebensdauer der Membran (typisch):	2...5	Jahre
Lebensdauer der Filter (typisch):	6	Monate