AquaCare Fließbettfilter FBR 250
Fließbettreaktor mit Quarzsandfüllung als besonders effektiver Biofilter zur Oxidation von organischen Stoffen und Oxidation von Ammoniak und Nitrit (Nitrifikation).

Technische Daten:
geforderter Durchfluss:	2,0...2,4	m3/h
max. Druck:	0,5	bar
Grundfläche:	470 × 370	mm
Bauhöhe:	185	cm
Durchmesser Hauptrohr:	250	mm
Material:	PVC	transparent
Material Flanschdichtung:	NBR 70
Material Schrauben:	PA
Zulauf:	d40, DN32
Ablauf:	d40, DN32
Ablassanschluss:	d25, DN20
Betriebstemperatur:	2...35	°C
Gewicht Betrieb:	0,15	t
Substrat:	scharfkantiger Quarzsand
Substratmasse:	75	kg
Substratgröße:	0,4...0,8	mm
Komponenten des Gerätes:
Hauptrohr aus inertem Kunststoff, 
Prallplatte zur Erzeugung des Fließbetts,
oberer Flansch zur Befüllung,
Anschlüsse für Zulauf und Ablauf,

Rückschlagventil zur Zurückhaltung des Filtermedium,
Ablasskugelhahn.
Optionen:
Durchflussmesser / Durchflusskontrolle,
Luft- bzw. Sauerstoffanschluss DN8,
Sauerstoffmessung / Sauerstoffkontrolle,
Frequenzsteuerung der Zulaufpumpe

AquaCare Fließbettfilter FBR 400
Fließbettreaktor mit Quarzsandfüllung als besonders effektiver Biofilter zur Oxidation von organischen Stoffen und Oxidation von Ammoniak und Nitrit (Nitrifikation).

Technische Daten:
geforderter Durchfluss:	4,8...5,7	m3/h
max. Druck:	0,5	bar
Grundfläche:	700 × 500	mm
Bauhöhe:	185	cm
Durchmesser Hauptrohr:	400	mm
Material:	PE	schwarz
Material Flanschdichtung:	Silikon 60
Material Schrauben:	PA
Zulauf:	d50, DN40
Ablauf:	d50, DN40
Ablassanschluss:	d32, DN25
Betriebstemperatur:	2...35	°C
Gewicht Betrieb:	0,3	t
Substrat:	scharfkantiger Quarzsand
Substratmasse:	200	kg
Substratgröße:	0,4...0,8	mm
Komponenten des Gerätes:
Hauptrohr aus inertem Kunststoff, 
Prallplatte zur Erzeugung des Fließbetts,
oberer Flansch zur Befüllung,
Anschlüsse für Zulauf und Ablauf,

Rückschlagventil zur Zurückhaltung des Filtermedium,
Ablasskugelhahn.
Optionen:
Durchflussmesser / Durchflusskontrolle,
Luft- bzw. Sauerstoffanschluss DN8,
Sauerstoffmessung / Sauerstoffkontrolle,
Frequenzsteuerung der Zulaufpumpe

AquaCare Fließbettfilter FBR 630
Fließbettreaktor mit Quarzsandfüllung als besonders effektiver Biofilter zur Oxidation von organischen Stoffen und Oxidation von Ammoniak und Nitrit (Nitrifikation).

Technische Daten:
geforderter Durchfluss:	11,9...14,2	m3/h
max. Druck:	0,5	bar
Grundfläche:	930 × 730	mm
Bauhöhe:	185	cm
Durchmesser Hauptrohr:	630	mm
Material:	PE	schwarz
Material Flanschdichtung:	Silikon 60
Material Schrauben:	PA
Zulauf:	d75, DN65
Ablauf:	d75, DN65
Ablassanschluss:	d40, DN32
Betriebstemperatur:	2...35	°C
Gewicht Betrieb:	0,8	t
Substrat:	scharfkantiger Quarzsand
Substratmasse:	500	kg
Substratgröße:	0,4...0,8	mm
Komponenten des Gerätes:
Hauptrohr aus inertem Kunststoff, 
Prallplatte zur Erzeugung des Fließbetts,
oberer Flansch zur Befüllung,
Anschlüsse für Zulauf und Ablauf,

Rückschlagventil zur Zurückhaltung des Filtermedium,
Ablasskugelhahn.
Optionen:
Durchflussmesser / Durchflusskontrolle,
Luft- bzw. Sauerstoffanschluss DN8,
Sauerstoffmessung / Sauerstoffkontrolle,
Frequenzsteuerung der Zulaufpumpe

AquaCare Fließbettfilter FBR 800
Fließbettreaktor mit Quarzsandfüllung als besonders effektiver Biofilter zur Oxidation von organischen Stoffen und Oxidation von Ammoniak und Nitrit (Nitrifikation).

Technische Daten:
geforderter Durchfluss:	19...23	m3/h
max. Druck:	0,5	bar
Grundfläche:	1300 × 1100	mm
Bauhöhe:	185	cm
Durchmesser Hauptrohr:	800	mm
Material:	PE	schwarz
Material Flanschdichtung:	Silikon 60
Material Schrauben:	PA
Zulauf:	d90, DN80
Ablauf:	d90, DN80
Ablassanschluss:	d50, DN40
Betriebstemperatur:	2...35	°C
Gewicht Betrieb:	1,2	t
Substrat:	scharfkantiger Quarzsand
Substratmasse:	900	kg
Substratgröße:	0,4...0,8	mm
Komponenten des Gerätes:
Hauptrohr aus inertem Kunststoff, 
Prallplatte zur Erzeugung des Fließbetts,
oberer Flansch zur Befüllung,
Anschlüsse für Zulauf und Ablauf,

Rückschlagventil zur Zurückhaltung des Filtermedium,
Ablasskugelhahn.
Optionen:
Durchflussmesser / Durchflusskontrolle,
Luft- bzw. Sauerstoffanschluss DN8,
Sauerstoffmessung / Sauerstoffkontrolle,
Frequenzsteuerung der Zulaufpumpe

AquaCare Fließbettfilter FBR 1000
Fließbettreaktor mit Quarzsandfüllung als besonders effektiver Biofilter zur Oxidation von organischen Stoffen und Oxidation von Ammoniak und Nitrit (Nitrifikation).

Technische Daten:
geforderter Durchfluss:	30...36	m3/h
max. Druck:	0,5	bar
Grundfläche:	1300 × 1100	mm
Bauhöhe:	185	cm
Durchmesser Hauptrohr:	1000	mm
Material:	PE	schwarz
Material Flanschdichtung:	Silikon 60
Material Schrauben:	PA
Zulauf:	d110, DN100
Ablauf:	d110, DN100
Ablassanschluss:	d63, DN50
Betriebstemperatur:	2...35	°C
Gewicht Betrieb:	1,9	t
Substrat:	scharfkantiger Quarzsand
Substratmasse:	1300	kg
Substratgröße:	0,4...0,8	mm
Komponenten des Gerätes:
Hauptrohr aus inertem Kunststoff, 
Prallplatte zur Erzeugung des Fließbetts,
oberer Flansch zur Befüllung,
Anschlüsse für Zulauf und Ablauf,

Rückschlagventil zur Zurückhaltung des Filtermedium,
Ablasskugelhahn.
Optionen:
Durchflussmesser / Durchflusskontrolle,
Luft- bzw. Sauerstoffanschluss DN8,
Sauerstoffmessung / Sauerstoffkontrolle,
Frequenzsteuerung der Zulaufpumpe

AquaCare Fließbettfilter FBR 1200
Fließbettreaktor mit Quarzsandfüllung als besonders effektiver Biofilter zur Oxidation von organischen Stoffen und Oxidation von Ammoniak und Nitrit (Nitrifikation).

Technische Daten:
geforderter Durchfluss:	43...52	m3/h
max. Druck:	0,5	bar
Grundfläche:	1500 × 1300	mm
Bauhöhe:	185	cm
Durchmesser Hauptrohr:	1200	mm
Material:	PE	schwarz
Material Flanschdichtung:	Silikon 60
Material Schrauben:	PA
Zulauf:	d140, DN125
Ablauf:	d140, DN125
Ablassanschluss:	d75, DN65
Betriebstemperatur:	2...35	°C
Gewicht Betrieb:	2,7	t
Substrat:	scharfkantiger Quarzsand
Substratmasse:	1900	kg
Substratgröße:	0,4...0,8	mm
Komponenten des Gerätes:
Hauptrohr aus inertem Kunststoff, 
Prallplatte zur Erzeugung des Fließbetts,
oberer Flansch zur Befüllung,
Anschlüsse für Zulauf und Ablauf,

Rückschlagventil zur Zurückhaltung des Filtermedium,
Ablasskugelhahn.
Optionen:
Durchflussmesser / Durchflusskontrolle,
Luft- bzw. Sauerstoffanschluss DN8,
Sauerstoffmessung / Sauerstoffkontrolle,
Frequenzsteuerung der Zulaufpumpe