AquaCare Vollentsalzungsfilter, MB25GF
Vollentsalzungsfilter zur Entsalzung von Trinkwasser (laut Trinkwasserverordnung) mittels Ionenaustauscher bestehend aus GFK-Drucktank mit PE-Liner, 2,5“-PVC-Verschluss mit ¾“-Anschlüssen, analoges Leitfähigkeitsmessgerät zur Begutachtung der Wasserqualität. Drucktank gefüllt mit Hochleistungsionenaustauscher (Mischbett). Bei Erschöpfung muss der Austauscher gewechselt werden. 
Technische Daten:
max. Leistung:	0,3	m3/h
Kapazität bei 10°d Salzgehalt:	2,5	m3
Kapazität bei 15 µS/cm Zulaufwasser:	41	m3
Harzmenge:	25	Liter
Materialien:	GFK-Flasche mit PE-Liner
Durchmesser:	210	mm
Höhe:	1090	mm
Betriebsdruck:	0,5...6,0	bar
Wassertemperatur:	4...30	°C
Umgebungstemperatur:	4...40	°C
elektrischer Anschluss:	230	V

AquaCare Vollentsalzungsfilter, MB45GF
Vollentsalzungsfilter zur Entsalzung von Trinkwasser (laut Trinkwasserverordnung) mittels Ionenaustauscher bestehend aus GFK-Drucktank mit PE-Liner, 2,5“-PVC-Verschluss mit ¾“-Anschlüssen, analoges Leitfähigkeitsmessgerät zur Begutachtung der Wasserqualität. Drucktank gefüllt mit Hochleistungsionenaustauscher (Mischbett). Bei Erschöpfung muss der Austauscher gewechselt werden. 
Technische Daten:
max. Leistung:	0,65	m3/h
Kapazität bei 10°d Salzgehalt:	4,5	m3
Kapazität bei 15 µS/cm Zulaufwasser:	75	m3
Harzmenge:	45	Liter
Materialien:	GFK-Flasche mit PE-Liner
Durchmesser:	260	mm
Höhe:	1200	mm
Betriebsdruck:	0,5...6,0	bar
Wassertemperatur:	4...30	°C
Umgebungstemperatur:	4...40	°C
elektrischer Anschluss:	230	V