AquaCare Turbo-Kalkreaktor Größe 6
Gelöstkalkanreicherungsanlage zur Erhöhung der Calciumkonzentration und Hydrogencarbonat (Pufferkapazität) im Meerwasseraquarium.

Das patentierte Verfahren arbeitet mittels Kohlendioxidzugabe, die das aufzubereitende Wasser ansäuert (Kohlensäure). Das leicht saure Wasser löst aus dem Calcit-Filtermaterial Gelöstkalk. Überschussgasblasen werden im System recycelt. In einer Neutralisierungsstufe wird mittels Stripping ein Großteil der aggressiven Kohlensäure entfernt, um das zu versorgende Meerwasseraquarium vor zu hohen Gelöst-CO2-Gaben zu schützen.

Technische Daten:
Wasserdurchsatz:	ca. 250	l/h bei 1,0 bar
Leistung:	250.000	Härteliter bei 25°C
	4,5	kg Calciumcarbonat bei 25°C
Nutzvolumen:	10	Liter
pH-Wert des Auslaufwassers:	7,3	bei 0 bar Arbeitsdruck
	6,0	bei 1 bar Arbeitsdruck
erforderliche Zulauf für Neutralisierung:	2000	l/h bei 0,2 bar
Ablauf:		druckfrei (0 mbar!)
Montage:		vertikal, z.B. an einer Wand
wasserberührte Materialien:		PVC-U, PVC transparent, NBR
Filtermaterial:		poröses Sinter-Calcit in Kugelform
Durchmesser Filtermaterial:	ca.	3-5 mm
Montageplatte:		PVC-U, hellgrau 
		mit Aluminiumprofilrahmen
Grundfläche Montageplatte:		200 × 100 cm
Tiefe:	ca.	45 cm
Armaturen:	 Durchflussmesser für Zulauf, Durchflussmesser für Zuluft, Durchflussmesser für CO2, Magnetventil und Rückschlagventil für CO2, Druckhalteventil für Wasser, Manometer mit Membrandruckmittler aus PVC, Rückschlagventil für Zuluft und Wasserzulauf
Anschlüsse:		Wasserzulauf DN15
 		Wasserablauf DN25
 		Zuluft DN15
 		Kohlendioxid DN4
Elektrischer Anschluss:		230 V, 50 Hz, 135 W
Leergewicht:	ca.	80 kg
Betriebsgewicht:	ca.	120 kg
Transportgewicht:	ca.	110 kg

passende Zulaufpumpe:
Typ:		Iwaki MD70RZM
System:		magnetisch gekoppelt
maximale Leistung:	2,4	m3/h
maximaler Druck:	1,43	bar
medienberührte Materialien:		GFK-PP, NBR, Keramik
Anschluss:	¾“	Außengewinde
elektrischer Anschluss:		230 V, 50 Hz, 265 W

passender Luftkompressor:
Typ:		Medo 2,7
System:	ölfreier	Freikolbenkompressor
maximale Leistung:	2,7	m3/h bei 0,1 bar
maximaler Druck:	400	mbar

passende Industrieschaltung zur Steuerung des Turbo-Kalkreaktors:
Die Turbo-Kalkreaktorsteuerung (Industrieversion) steuert die Zugabe der erforderlichen Kohlendioxidmenge. In Abhängigkeit der gewählten Leistung (in Prozent) berechnet die Steuerung die erforderlichen Produktions- und Entgasungszyklen. Zwei Betriebsweisen (normal und Ökobetrieb) ermöglichen entweder maximale Leistung oder Einsparungen des CO2-Bedarfs. Der tägliche Start des Systems ist programmierbar oder per Fernkontakt (Bedarfssteuerung) realisierbar. Eine Notabschaltung bei zu tiefem pH-Wert des Aquariumwassers ist möglich (dazu ist ein potentialfreier Ausgang eines pH-Messgerätes erforderlich). Störungen werden per Volltextanzeige übermittelt; eine Sammelstörmeldung steht zur Verfügung. 
Überwachung von:		Wasserzulauf (Grenzwertkontakt)
		Zuluft (Grenzwertkontakt)
		CO2 (Zeitlimit)
Programmsystem:		SPS
Display:		Vierzeilig, beleuchtet
Sprache:		deutsch (andere möglich)
Störmeldungen:		Volltextanzeige
Sammelstörmeldung:		potentialfreier Wechsler
zusätzliche Eingänge (potentialfrei)		pH-Wert Aquarium
		KH-Wert Aquar. (Bedarfssteuerung)

AquaCare Turbo-Kalkreaktor Größe 7
Gelöstkalkanreicherungsanlage zur Erhöhung der Calciumkonzentration und Hydrogencarbonat (Pufferkapazität) im Meerwasseraquarium.

Das patentierte Verfahren arbeitet mittels Kohlendioxidzugabe, die das aufzubereitende Wasser ansäuert (Kohlensäure). Das leicht saure Wasser löst aus dem Calcit-Filtermaterial Gelöstkalk. Überschussgasblasen werden im System recycelt. In einer Neutralisierungsstufe wird mittels Stripping ein Großteil der aggressiven Kohlensäure entfernt, um das zu versorgende Meerwasseraquarium vor zu hohen Gelöst-CO2-Gaben zu schützen.

Technische Daten:
Wasserdurchsatz:	ca. 500	l/h bei 1,0 bar
Leistung:	500.000	Härteliter bei 25°C
	8,8	kg Calciumcarbonat bei 25°C
Nutzvolumen:	22	Liter
pH-Wert des Auslaufwassers:	7,3	bei 0 bar Arbeitsdruck
	6,0	bei 1 bar Arbeitsdruck
erforderliche Zulauf für Neutralisierung:	4000	l/h bei 0,2 bar
Ablauf:		druckfrei (0 mbar!)
Montage:		vertikal, z.B. an einer Wand
wasserberührte Materialien:		PVC-U, PVC transparent, NBR
Filtermaterial:		poröses Sinter-Calcit in Kugelform
Durchmesser Filtermaterial:	ca.	3-5 mm
Montageplatte:		PVC-U, hellgrau 
		mit Aluminiumprofilrahmen
Grundfläche Montageplatte:		250 × 150 cm
Tiefe:	ca.	50 cm
Armaturen:	 Durchflussmesser für Zulauf, Durchflussmesser für Zuluft, Durchflussmesser für CO2, Magnetventil und Rückschlagventil für CO2, Druckhalteventil für Wasser, Manometer mit Membrandruckmittler aus PVC, Rückschlagventil für Zuluft und Wasserzulauf
Anschlüsse:		Wasserzulauf DN15
 		Wasserablauf DN25
 		Zuluft DN15
 		Kohlendioxid DN4
Elektrischer Anschluss:		230 V, 50 Hz, 265 W
Leergewicht:	ca.	170 kg
Betriebsgewicht:	ca.	240 kg
Transportgewicht:	ca.	220 kg

passende Zulaufpumpe:
Typ:		Iwaki MD70RZM
System:		magnetisch gekoppelt
maximale Leistung:	2,4	m3/h
maximaler Druck:	1,43	bar
medienberührte Materialien:		GFK-PP, NBR, Keramik
Anschluss:	¾“	Außengewinde
elektrischer Anschluss:		230 V, 50 Hz, 265 W

passender Luftkompressor:
Typ:		Medo 7,2
System:	ölfreier	Membrankompressor
maximale Leistung:	7,2	m3/h bei 0,1 bar
maximaler Druck:	180	mbar

passende Industrieschaltung zur Steuerung des Turbo-Kalkreaktors:
Die Turbo-Kalkreaktorsteuerung (Industrieversion) steuert die Zugabe der erforderlichen Kohlendioxidmenge. In Abhängigkeit der gewählten Leistung (in Prozent) berechnet die Steuerung die erforderlichen Produktions- und Entgasungszyklen. Zwei Betriebsweisen (normal und Ökobetrieb) ermöglichen entweder maximale Leistung oder Einsparungen des CO2-Bedarfs. Der tägliche Start des Systems ist programmierbar oder per Fernkontakt (Bedarfssteuerung) realisierbar. Eine Notabschaltung bei zu tiefem pH-Wert des Aquariumwassers ist möglich (dazu ist ein potentialfreier Ausgang eines pH-Messgerätes erforderlich). Störungen werden per Volltextanzeige übermittelt; eine Sammelstörmeldung steht zur Verfügung. 
Überwachung von:		Wasserzulauf (Grenzwertkontakt)
		Zuluft (Grenzwertkontakt)
		CO2 (Zeitlimit)
Programmsystem:		SPS
Display:		Vierzeilig, beleuchtet
Sprache:		deutsch (andere möglich)
Störmeldungen:		Volltextanzeige
Sammelstörmeldung:		potentialfreier Wechsler
zusätzliche Eingänge (potentialfrei)		pH-Wert Aquarium
		KH-Wert Aquar. (Bedarfssteuerung)

AquaCare Turbo-Kalkreaktor Größe 8
Gelöstkalkanreicherungsanlage zur Erhöhung der Calciumkonzentration und Hydrogencarbonat (Pufferkapazität) im Meerwasseraquarium.

Das patentierte Verfahren arbeitet mittels Kohlendioxidzugabe, die das aufzubereitende Wasser ansäuert (Kohlensäure). Das leicht saure Wasser löst aus dem Calcit-Filtermaterial Gelöstkalk. Überschussgasblasen werden im System recycelt. In einer Neutralisierungsstufe wird mittels Stripping ein Großteil der aggressiven Kohlensäure entfernt, um das zu versorgende Meerwasseraquarium vor zu hohen Gelöst-CO2-Gaben zu schützen.

Technische Daten:
Wasserdurchsatz:	ca. 1000	l/h bei 1,0 bar
Leistung:	1.000.000	Härteliter bei 25°C
	18	kg Calciumcarbonat bei 25°C
Nutzvolumen:	50	Liter
pH-Wert des Auslaufwassers:	7,3	bei 0 bar Arbeitsdruck
	6,0	bei 1 bar Arbeitsdruck
erforderliche Zulauf für Neutralisierung:	7000	l/h bei 0,2 bar
Ablauf:		druckfrei (0 mbar!)
Montage:		vertikal, z.B. an einer Wand
wasserberührte Materialien:		PVC-U, PVC transparent, NBR
Filtermaterial:		poröses Sinter-Calcit in Kugelform
Durchmesser Filtermaterial:	ca.	3-5 mm
Montageplatte:		PVC-U, hellgrau 
		mit Aluminiumprofilrahmen
Grundfläche Montageplatte:		280 × 170 cm
Tiefe:	ca.	55 cm
Armaturen:	 Durchflussmesser für Zulauf, Durchflussmesser für Zuluft, Durchflussmesser für CO2, Magnetventil und Rückschlagventil für CO2, Druckhalteventil für Wasser, Manometer mit Membrandruckmittler aus PVC, Rückschlagventil für Zuluft und Wasserzulauf
Anschlüsse:		Wasserzulauf DN20
 		Wasserablauf DN50
 		Zuluft DN15
 		Kohlendioxid DN4
Elektrischer Anschluss:		230 V, 50 Hz, 365 W
Leergewicht:	ca.	250 kg
Betriebsgewicht:	ca.	550 kg
Transportgewicht:	ca.	300 kg

passende Zulaufpumpe:
Typ:		Iwaki MD70RZM
System:		magnetisch gekoppelt
maximale Leistung:	2,4	m3/h
maximaler Druck:	1,43	bar
medienberührte Materialien:		GFK-PP, NBR, Keramik
Anschluss:	¾“	Außengewinde
elektrischer Anschluss:		230 V, 50 Hz, 265 W

passender Luftkompressor:
Typ:		Medo 7,2
System:	ölfreier	Membrankompressor
maximale Leistung:	7,2	m3/h bei 0,1 bar
maximaler Druck:	180	mbar

passende Industrieschaltung zur Steuerung des Turbo-Kalkreaktors:
Die Turbo-Kalkreaktorsteuerung (Industrieversion) steuert die Zugabe der erforderlichen Kohlendioxidmenge. In Abhängigkeit der gewählten Leistung (in Prozent) berechnet die Steuerung die erforderlichen Produktions- und Entgasungszyklen. Zwei Betriebsweisen (normal und Ökobetrieb) ermöglichen entweder maximale Leistung oder Einsparungen des CO2-Bedarfs. Der tägliche Start des Systems ist programmierbar oder per Fernkontakt (Bedarfssteuerung) realisierbar. Eine Notabschaltung bei zu tiefem pH-Wert des Aquariumwassers ist möglich (dazu ist ein potentialfreier Ausgang eines pH-Messgerätes erforderlich). Störungen werden per Volltextanzeige übermittelt; eine Sammelstörmeldung steht zur Verfügung. 
Überwachung von:		Wasserzulauf (Grenzwertkontakt)
		Zuluft (Grenzwertkontakt)
		CO2 (Zeitlimit)
Programmsystem:		SPS
Display:		Vierzeilig, beleuchtet
Sprache:		deutsch (andere möglich)
Störmeldungen:		Volltextanzeige
Sammelstörmeldung:		potentialfreier Wechsler
zusätzliche Eingänge (potentialfrei)		pH-Wert Aquarium
		KH-Wert Aquar. (Bedarfssteuerung)